## Slide 1: Quality Control Concepts and Tools
Course 4: Quality Management for Extended Enterprise

## Slide 2: เค้าโครงการเรียน
Intro to statistical process control
Basic SPC tools
Control charts

## Slide 3: SPC
การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) หมายถึงการใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อควบคุมกระบวนการหรือวิธีการผลิต[1]
เครื่องมือและกระบวนการ SPC สามารถช่วยตรวจติดตามการทำงานของกระบวนการ, ค้นพบปัญหาในระบบภายใน, และค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาการผลิต
การควบคุมกระบวนการทางสถิติมักใช้แทนกันได้กับการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SQC), ซึ่งยังเป็น
  เครื่องมือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่สำคัญ
  เครื่องมือพื้นฐานในหกซิกม่าวิธี six sigma
[1] https://asq.org/quality-resources/statistical-process-control

## Slide 4: SQC vs. SPC
https://asq.org/quality-resources/statistical-process-control

## Slide 5: Statistical Process Control (SPC)
แผนภูมิควบคุมแรกได้รับการพัฒนาประมาณปี 1924[1] โดย Walter A. Shewhart เป็นวิธีการปรับปรุงหรือการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
[1] Introduction to Statistical Quality Control, 6th Edition by Douglas C. Montgomery.
Walter A. Shewart (1891-1967)

## Slide 6: เครื่องมือพื้นฐาน SPC
Cause-and-Effect diagram
Check sheet
Control chart
Histogram
Pareto chart
Scatter diagram
Defect concentration diagram

## Slide 7: An Application of SPC
การปรับปรุงคุณภาพในการชุบทองแดงที่โรงงานผลิตแผงวงจร
ใช้กระบวนการ DMAIC
ระหว่างขั้นตอนการกำหนด ทีมวิศวกรตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นไปที่การลดเวลาการไหลผ่านกระบวนการ
ในระหว่างขั้นตอนการวัดพบว่า การหยุดทำงานของคอนโทรลเลอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการไหลที่มากเกินไป

## Slide 8: Cause-and-Effect Diagram

## Slide 9: Check Sheet

## Slide 10: Pareto Diagram

## Slide 11: Control Chart
R chart
X chart

## Slide 12: Control Chart
Course 4: Quality Management for Extended Enterprise

## Slide 13: Process Center and Process Variability

## Slide 14: สองแหล่งที่มาของความแปรปรวน
เนื่องจาก chance causes
Chance cause (Shewhart) = common cause (Juran) = white noise (GE) = background noise = Inherent cause
Chance cause คือ เกิดโดยธรรมชาติ ในกระบวนการผลิต ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้
  ความชื้น, อุณหภูมิ, อื่น ๆ (เนื่องจากสภาพแวดล้อม)
กระบวนการที่ดำเนินการโดยมีเพียงโอกาสที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง (หรือความแปรปรวนตามธรรมชาติ) ปัจจุบันถูกกล่าวถึง ในการควบคุมทางสถิติ (statistical control)

## Slide 15: สองแหล่งที่มาของความแปรปรวน (ต่อ.)
2. เนื่องจาก assignable causes
Assignable cause (Shewhart) = special cause (Juran) = black noise = external cause
Assignable cause = ความผันแปรที่อธิบายได้/ระบุสาเหตุได้ – สาเหตุนั้นสำคัญมาก และต้องระบุสาเหตุ
  ข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน, ข้อบกพร่องวัตถุดิบ, เครื่องจักรที่ปรับตั้งค่าไม่ถูกต้อง, อื่นๆ
กระบวนการที่เกิดขึ้นมีสาเหตุของความผันแปรที่ระบุสาเหตุได้นั้น จะถูกเรียกว่า กระบวนการที่ไม่สามารถควบคุมได้ (out of control)

## Slide 16: พื้นฐานของแผนภูมิควบคุม
แผนภูมิควบคุมประกอบด้วย
  เส้นกลาง
  ขีดจำกัดควบคุมบน
  ขีดจำกัดการควบคุมล่าง
  กระบวนการอยู่ในการควบคุม
    ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ
    กระบวนการไม่สามารถควบคุมได้
    จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ / การดำเนินการเพื่อค้นหา / กำจัดสาเหตุที่กำหนดได้
    ปิดการเชื่อมต่อระหว่างแผนภูมิควบคุมและการทดสอบสมมติฐาน

## Slide 17: วัตถุประสงค์หลักของแผนภูมิควบคุม
ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการอย่างรวดเร็ว
ระบุสาเหตุที่กำหนดได้
ดำเนินการแก้ไข (ก่อนหน่วยผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจำนวนมาก)
ลดความแปรปรวนของกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการ
เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สูงสุด
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
รับส่วนแบ่งการตลาด

## Slide 18: Steps of Control Charts
1. Define process parameters
2. Design Samples
3.Determine CL, UCL, and LCL
4. Plot data
5. Make judgments

## Slide 19: 1. กำหนดพารามิเตอร์ของกระบวนการ
หรือที่เรียกว่า การกำหนดลักษณะคุณภาพที่ต้องการศึกษา
พารามิเตอร์ของกระบวนการมีสามรูปแบบ
  ข้อมูลตัวแปร (ข้อมูลเชิงปริมาณ)
  ข้อมูลคุณสมบัติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
  ข้อมูลเชิงเวลา
  การเลือกแผนภูมิควบคุม (CCs)
  CCs สำหรับตัวแปร  Xbar-R charts, Xbar-S charts
  CCs สำหรับคุณสมบัติ  p-chart, c-chart, u-chart

## Slide 20: Type of Control Charts
Minitab 18®

## Slide 21: 2. การกำหนดขนาดตัวอย่าง
ด้วยข้อมูลจากกระบวนการผลิตในลักษณะที่มีเหตุผลที่มาที่ไปหรือไม่จัดกลุ่มในลักษณะที่เหมาะสม แผนภูมิควบคุมจะไม่มีอะไรมากไปกว่ารูปพื้นหลัง!
ดังนั้นจะต้องทำการตัดสินตาม องค์ประกอบ เมื่อออกแบบแผนภูมิควบคุมคือ
  ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง
  การเลือกกลุ่มย่อย
  ขนาดตัวอย่าง

## Slide 22: i. ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง
มีกลยุทธ์สำคัญหลายอย่างที่อาจใช้ในการสุ่มตัวอย่างความถี่
การใช้ช่วงเวลาปกติที่มีการเว้นระยะที่จัดกลุ่ม (= การทำคลัสเตอร์) หรือช่วงเวลาปกติที่มีระยะห่างสำหรับข้อมูลที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 1
ใช้ช่วงเวลาแบบสุ่มกับระยะห่างในการจัดกลุ่มหรือระยะห่างสำหรับข้อมูลที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 1
การใช้การสุ่มตัวอย่างช่วงเวลาปกติพร้อมการแก้ไขตามการตัดสิน

## Slide 23: ii. การเลือกกลุ่มย่อย
เมื่อมีการใช้แผนภูมิควบคุมกับกระบวนการผลิต ลำดับเวลาของการผลิตเป็นเกณฑ์เชิงตรรกะสำหรับกลุ่มย่อยที่สำคัญ
ข้อควรระวัง! แม้ว่าลำดับเวลาจะได้รับการเก็บรักษาไว้ ก็ยังคงเป็นไปได้ที่จะมีการสร้างกลุ่มย่อยอย่างไม่ถูกต้อง หากมีข้อสังเกตการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการเลื่อนหนึ่งครั้งและการสังเกตที่เหลืออยู่เมื่อเริ่มการเลื่อนครั้งต่อไปความแตกต่างระหว่างการเลื่อนอาจไม่ถูกตรวจจับ

## Slide 24: ii. การเลือกกลุ่มย่อย (ต่อ.)
วิธีการทั่วไปสองวิธีในการเลือกกลุ่มย่อย
1) แต่ละตัวอย่างประกอบด้วยหน่วยที่ผลิตในเวลาเดียวกัน (หรือใกล้กันมากที่สุด)
  วิธีนี้มักจะใช้เมื่อวัตถุประสงค์หลักของแผนภูมิควบคุมคือการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
  2) แต่ละตัวอย่างประกอบด้วยหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนของหน่วยผลิตทั้งหมดที่นำตัวอย่างล่าสุดมาใช้
  วิธีการนี้มักใช้เมื่อมีการใช้แผนภูมิควบคุมเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการยอมรับผลิตภัณฑ์ทุกหน่วยที่ผลิตตั้งแต่ตัวอย่างสุดท้าย

## Slide 25: iii. ขนาดตัวอย่าง
ในการออกแบบแผนภูมิควบคุมเราต้องระบุทั้งขนาดตัวอย่างที่จะใช้และความถี่การสุ่มตัวอย่าง ซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรการตัดสินใจในพื้นที่ที่เรียกว่า "การออกแบบทางเศรษฐกิจของแผนภูมิควบคุม"
  ตัวอย่างขนาดใหญ่ (= lager sample size) จะทำให้ง่ายต่อการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในกระบวนการ
  ขนาดตัวอย่างที่เล็กลงจะช่วยให้ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ง่ายขึ้น
  เคล็ดลับ: เมื่อพิจารณาขนาดตัวอย่าง คุณต้องคำนึงถึงขนาดของช่วงข้อมูลที่พยายามตรวจสอบ

## Slide 26: ขนาดตัวอย่าง / ความถี่สุ่มตัวอย่าง
มีสี่กรณีที่เป็นไปได้ :
ใช้ขนาดตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ
ใช้ขนาดตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นเป็นระยะเวลานานขึ้น
ใช้ตัวอย่างขนาดเล็กในช่วงเวลาสั้น ๆ
ใช้ขนาดตัวอย่างเล็ก ๆ เป็นระยะเวลานาน

## Slide 27: ข้อจำกัดการควบคุมและข้อจำกัดข้อมูลจำเพาะ
ขีดจำกัดการควบคุม:
  การคำนวณทางสถิติจากกระบวนการ
  ข้อจำกัดกระบวนการใช้สำหรับข้อมูลที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 1
  ข้อจำกัดการควบคุมที่ใช้กับค่าเฉลี่ย
  ขีดจำกัด = μ ± 3σ
  การกำหนดปกติ (สาเหตุทั่วไป) & ผิดปกติ (สาเหตุพิเศษ)Specification limits:
  วิศวกรรม
  ขีดจำกัด = ค่าเป้าหมาย ± ค่าความคลาดเคลื่อน
  กำหนดค่าที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้

## Slide 28: ข้อจำกัดการควบคุมและข้อจำกัดข้อมูลจำเพาะ (ต่อ)
(LCL, UCL) ≠ (LSL, USL).
ขีดจำกัด เป็นข้อกำหนดใช้เพื่อระบุว่าใช้ได้หรือไม่
ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ (เช่น n = 1) มีข้อบกพร่อง หากพบข้อบกพร่องจะต้องทำการทำใหม่หรือทิ้ง
ในทางตรงกันข้ามขีดจำกัดการควบคุม ถูกใช้เพื่อระบุว่ากระบวนการอยู่ในการควบคุมหรือไม่โดยใช้ตัวอย่างสุ่มจำนวนมาก (โดยปกติคือ≥ 3)

## Slide 29: Examining Variation

## Slide 30: สถิติในการควบคุมเทียบกับเทคนิคในการควบคุม
Time
กระบวนการควบคุมเชิงสถิติ
ยับยั้งความผันผวนตามธรรมชาติแบบสุ่มเท่านั้น (สาเหตุทั่วไป)
มีเสถียรภาพ
คาดการณ์ได้
อาจผลผลิตผลิตภัณฑ์ออกจากข้อกำหนด
กระบวนการควบคุมทางเทคนิค
ผลผลิตผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้ข้อกำหนด
อาจไม่เสถียรและอาจไม่สามารถคาดเดาได้

## Slide 31: Phase I and Phase II of Control Chart Application
ระยะที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ย้อนหลังของข้อมูลกระบวนการเพื่อสร้างข้อจำกัด การควบคุมการทดลอง
  แผนภูมิมีประสิทธิภาพในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่ยั่งยืนในพารามิเตอร์กระบวนการค่าผิดพลาดการวัดข้อผิดพลาดการป้อนข้อมูลเป็นต้น
  สามารถระบุและกำจัดสาเหตุที่กำหนดได้
  ในเฟส II แผนภูมิควบคุมจะใช้ในการตรวจสอบกระบวนการ
    Process is assumed to be reasonably stable
  เน้นการติดตามกระบวนการไม่ใช่นำกระบวนการที่ควบคุมไม่ได้

## Slide 32: Control Chart Pattern
ในการใช้งานแผนภูมิควบคุมกระบวนการควรพิจารณาจุดนอกการควบคุม เมื่อจุดอยู่นอกขีด จำกัด การควบคุมแผนภูมิหรือเมื่อแผนภูมิควบคุมแสดงรูปแบบที่ผิดธรรมชาติ [1]
รูปแบบที่ไม่เป็นธรรมชาติในแผนภูมิควบคุมสามารถเชื่อมโยงกับชุดสาเหตุที่กำหนดได้โดยเฉพาะหากมีกระบวนการที่เหมาะสม[2]
ดังนั้นการรับรู้รูปแบบแผนภูมิควบคุม control chart pattern (CCP) จึงเป็นส่วนเสริมที่สำคัญที่สุดและการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแผนภูมิควบคุมแบบเดิม [3]
[1] Montgomery DC. Introduction to Statistical Quality Control (3rd edn). Wiley: New York, 1996.
[2] Western Electric. Statistical Quality Control Handbook. Western Electric Company: New York, 1958.
[3] Guh, R. S. (2003). Integrating artificial intelligence into on‐line statistical process control. Quality and reliability engineering international, 19(1), 1-20.

## Slide 33: In-Control Process
[Ref] Technical Note. “PREDICTIVE STATISTICAL PROCESS CONTROL”. An update on data-driven CNC machining at L&S Machine Company.

## Slide 34: In-control, But Trending out
[Ref] Technical Note. “PREDICTIVE STATISTICAL PROCESS CONTROL”. An update on data-driven CNC machining at L&S Machine Company.

## Slide 35
Predictive Tool Wear
การสึกหรอของเครื่องมือสามารถระบุได้อย่างง่ายดายผ่านการตรวจสอบอย่างรอบคอบของแผนภูมิควบคุมกระบวนการ
ในตัวอย่างทั้งสามนี้ ใช้เครื่องมือเดียวกันที่ใช้กับคุณสมบัติที่แตกต่างกันสามอย่างในส่วนเดียวกันแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวอย่างเดียวกัน ซึ่งแสดงสถานะการสึกหรอของเครื่องมือ
[Ref] Technical Note. “PREDICTIVE STATISTICAL PROCESS CONTROL”. An update on data-driven CNC machining at L&S Machine Company.

## Slide 36: Acute Process Change
[Ref] Technical Note. “PREDICTIVE STATISTICAL PROCESS CONTROL”. An update on data-driven CNC machining at L&S Machine Company.

## Slide 37: การนำแผนภูมิควบคุมไปใช้งาน
การกำหนดลักษณะกระบวนการที่จะควบคุม
การกำหนดตำแหน่งที่ควรนำแผนภูมิมาใช้ในกระบวนการ
การเลือกชนิดของแผนภูมิควบคุมที่เหมาะสม
ดำเนินการเพื่อปรับปรุงกระบวนการอันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์แผนภูมิ SPC
การเลือกระบบรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

## Slide 38: สรุป
ฮิสโตแกรม,กราฟความน่าจะเป็น และอัตราส่วนความสามารถของกระบวนการสรุปประสิทธิภาพของกระบวนการ
แผนภูมิควบคุมนั้นมีประสิทธิภาพมาก
  แสดงความสามารถที่มีศักยภาพของกระบวนการ
  แก้ไขปัญหาของการควบคุมเชิงสถิติ
  แสดงรูปแบบที่เป็นระบบในผลลัพธ์ของกระบวนการ
  ดังนั้นแผนภูมิควบคุมควรถือเป็นเทคนิคหลักของการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ