## Slide 1: Data Analytic for Quality Monitoring

## Slide 2: หัวข้อการเรียน
การติดตามและประเมินคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการ (Process Capability Analysisม, PCI)
  ดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการเชิงเดี่ยว (Univariate PCI)
    ฟังก์ชันการสูญเสียของทากูชิ (Taguchi’s loss function)
    ดัชนี PCIs แบบหนึ่งทางและสองทาง (One-sided and Two-sided PCIs)
  ดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการสำหรับขอมูลที่ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ
  ดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการแบบพิจารณาหลายคุณลักษณะพร้อมกัน (Multivariate PCI)
แนวทางการประยุกต์ Data Analytics กับข้อมูลกระบวนการผลิต

## Slide 3: การติดตามและประเมินคุณภาพด้วย ดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการ
Process capability ratio (PCR) คือ ดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์
“…a proportion of the specification tolerance to the process characteristics…” [1],[2]
[1] Kane (1986); [2] Montgomery (2013)
LSL : Lower specification limit
USL: Upper specification limit
: Mean of normal samples
: Variance of normal samples
จากลูกค้า
จากตัวอย่าง
การนำไปใช้
ติดตามและวัดคุณภาพกระบวนการผลิต
เปรียบเทียบความสามารถของกระบวนการผลิต
ใช้ในการทวนสอบคุณภาพกระบวนการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ใช้ออกแบบตัวอย่างกระบวนการผลิต
ใช้คัดเลือก Supplier/vender

## Slide 4: การแปลผลค่าดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการ

## Slide 5: สมมติฐานของการแปลผลค่าดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการในตารางที่ 8.2
การที่สมมติฐานข้อใดไม่สมบูรณ์ จะทำให้เกิดปัญหาตามมาจากการแปลผลความสามารถของกระบวนการผลิตที่ผิดพลาด เมื่ออ้างอิงจากข้อมูลตาราง 8.2

## Slide 6: ตัวอย่าง: Process Capability Analysis using Control Charts
จากข้อมูลในตาราง 8.5 เป็นข้อมูลการวัดผลความทนทานต่อการระเบิดต่อของบรรจุภัณฑ์แก้ว จากการเก็บรวบรวมจากตัวอย่าง 20 ชุด แต่ละชุดมี 5 ตัวอย่าง
ความแข็งแรงถูกควบคุมด้วย LSL เท่านั้น โดยที่ LSL=200.
เมื่อคำนวณค่าสำหรับควบคุมกระบวนการด้วย x bar และ R charts จะได้ว่า :

## Slide 7: ตัวอย่าง (ต่อ)
Since LSL = 200
จะเห็นได้ว่า กระบวนการไม่มีความสามารถเพียงพอ เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะทางคุณภาพคือ ความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์

## Slide 8: นิยามของคุณลักษณะทางคุณภาพ
คุณลักษณะทางคุณภาพ คือ คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการศึกษา หรือควบคุมให้ได้ตามข้อกำหนดทางคุณภาพ
ยังเกี่ยวข้องกับมุมมองอื่นๆอีกด้วย ได้แก่ :
  วัดความสามารถของการผลิต : ค่า mean, ค่า variance
  การอธิบายข้อมูล : รูปแบบการแจกแจงทางสถิติ (statistical distribution)
  Loss functions[1] :
[1] Taguchi et al. (2005)
Type | Target | Specification Limits | Examples
N-type |  | USL and LSL | Dimension of the product Number of bolts per package Transportation time schedule
S-type | Zero | USL only | Impurity in metal casting Waiting time
L-type | Infinity | LSL only | Performance Mean time between failures

## Slide 9: ฟังก์ชันความสูญเสียทากูชิ The Taguchi Loss Function
ฟังก์ชันความสูญเสียทางคุณภาพ The quality loss functions [1] :
  แบบขั้นบันได (Step loss function)
  แบบเส้นตรง (Linear loss function)
  แบบควอดราติก (Quadratic (Taguchi) loss function)
    ความสูญเสียทางคุณภาพจะถูกคำนวณผ่านฟังก์ชันความแปรปรวนเทียบกับความคาดหวังของลูกค้า มี 3 รูปแบบได้แก่
    Nominal-the-best (N-type)
    Small-the-better (S-type)
    Larger-the-better (L-type)
LSL
USL
τ
Step loss
Linear loss
LSL
USL
τ
N-type
S-type
L-type

## Slide 10: สรุป Univariate Process capability analysis
[1] Kane (1986) [2] Chan et al. (1988) [3] Pearn et al. (1992)
[4] Taguchi et al., (2005) [5] Pearn and kotz (2006)

## Slide 11: ทำไมข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงแบบปกติ จึงเป็นเรื่องปปกติที่พบในกระบวนการทั่วไป?
สาเหตุที่ข้อมูลไม่ได้แจกแจงแบบการแจกแจงปกติ อาจเกิดจาก :
  ลักษณะของข้อมูล: ข้อมูลอาจจะมีลักษณะที่เป็นไปตามการแจกแจงแบบ Poison distribution หรือ Exponential distribution
  ขนาดของตัวอย่าง: ในการอ้างอิงการแจกแจงแบบปกติ โดยมากจะต้องมีจำนวนขนาดตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ ไม่ต่ำกว่า 30 ข้อมูล
  วิธีการเก็บข้อมูล: การเก็บข้อมูลจำเป็นต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อให้แสดงถึงเหตุการณ์หรือลักษณะของกระบวนการที่แท้จริง
  ปัจจัยอื่นๆ : เช่น ความแตกต่างกันของวัตถุดิบ ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร ซึ่งมีผลต่อแพทเทิร์นและเทรนด์ของข้อมูลคุณภาพที่กำลังติดตามอยู่

## Slide 12: แนวทางการวิเคราะห์ดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการสำหรับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงแบบการแจกแจงปกติ
การวิเคราะห์ทำได้หลายแนวทาง แต่แนวทางที่นิยมใช้ 2 แนวทางได้แก่
  วิธีการ Data transformation
    ข้อมูลจะถูกแปลงโดยใช้เทคนิคการแปลงข้อมูลต่อไปนี้
      Box-Cox method
      Johnson method
      Root method
    จากนั้น สามารถใช้ดัชนี PCI แบบพื้นฐานในการวิเคราะห์ได้
  วิธีการ Distribution-free PCIs
    โดยจะประมาณค่า PCIs ผ่านการคำนวณค่า percentile ของชุดข้อมูลโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ว่าข้อมูลกระจายตัวแบบใด
  วิธีการ Distribution-Specified PCIs
    จะทำการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวของข้อมูล ว่าตรงตามลักษณะการกระจายตัวมาตรฐานแบบใด จากนั้น จะใช้ ดัชนี PCIs ที่พัฒนามาใช้สำหรับการแจกแจงนั้นๆ ในการวัดความสามารถของกระบวนการ

## Slide 13: การวิเคราะห์ PCI ด้วยวิธี Data transformation
ทดสอบการแจกแจงว่าเป็นลักษณะของการแจกแจงปกติหรือไม่
แปลงข้อมูล เพื่อหาค่า µ และ σ ของข้อมูลที่แปลงแล้ว
ทดสอบการแจกแจงทางสถิติอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่ามีการแจกแจงแบบปกติแล้ว
คำนวณค่าแปลงของ USL และ LSL
คำนวณค่า PCIs
แปลผลค่า PCI

## Slide 14: วิธี Distribution-free PCIs
Clements (1989) ได้นำเสนอว่าสามารถคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ โดยเริ่มจากใช้ข้อมูลสถิติทั้ง 4 ตัว mean, standard deviation, skewness และ kurtosis จากนั้น ใช้เทคนิค Pearson system distribution ในการวิเคราะห์หาการแจกแจงที่ใกล้เคียงและวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ไทล์สำหรับการคำนวณ PCIs
นอกจากนี้ Anis (2008) ยังได้นำเสนอเพิ่มว่า ควรใช้ค่า median แทนการใช้ค่า mean ในการคำนวณ เนื่องจากค่า mean ไม่สามารถใช้แสดงค่ากลางของการแจกแจงที่ไม่ได้มีลักษณะการแจกแจงแบบปกติได้
แต่อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์ลักษณะนี้ควรใช้จำนวนตัวอย่างขนาดใหญ่เพื่อให้ค่า skewness และ kurtosis มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ตามที่นำเสนอใน Tang (1999) and Chang et al. (2002)

## Slide 15: วิธี Distribution-Specified PCIs
control charts สำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบ Log-normal และแบบ Weibull ได้มีการพัฒนาไว้แล้วโดย Shore ตั้งแต่ 1998
จากนั้น Lovelace and Swain (2009) ได้นำเสนอเทคนิค the midrange and ratio charts for tracking central tendency and dispersion for log-normal distributed data รวมทั้ง วิเคราะห์ PCIs โดยอิงจากค่า percentiles.
แต่อย่างไรก็ดี เทคนิคชุดนี้มีข้อควรระวังที่สำคัญคือ ต้องมั่นใจว่า ข้อมูลมีการแจกแจงเป็นไปตามที่คาดไว้จริง ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะทำได้ในสภาวะการทำงานจริง Shore (1998) and Kotz (2002).

## Slide 16: ตัวอย่าง 2: Non-normal Capability Analysis
วิศวกรที่โรงงานผลิตกระเบื้องต้องการศึกษาความสามารถของกระบวนการ เนื่องจากมีลูกค้าร้องเรียนว่ากระเบื้องที่ผลิตมีปัญหาความบิดเบี้ยวเกิดขึ้นจำนวนมาก เพื่อยืนยันความสามารถของกระบวนการผลิต วิศวกรได้วัดค่าความบิดเบี้ยวของกระเบื้อง จำนวน 10 แผ่น ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 วัน โดยขอบเขตบนของการควบคุมคุณภาพของกระเบื้องคือ 6 mm. โดยวิศวกรทราบว่าการแจกแจงทางสถิติของข้อมูลความบิดเบี้ยวของกระเบื้องคือการแจกแจง Weibull distribution.
จากนั้น วิศวกรได้วิเคราะห์ดัชนีความสามารถของกระบวนการผลิตของกระบวนการยี้ เพื่อศึกษาว่ากระบวนการผลิตมีคุณภาพเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่
Open the sample data, TileWarping.MTW.
Choose Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Nonnormal.
In Single column, enter Warping.
From Fit distribution, select Weibull.
In Upper spec, enter 6.
Click OK.

## Slide 17: ตัวอย่าง 2: (ต่อ) Steps for Data transformation methods
เปิดไฟล์ TileWarping.MTW.
เลือก Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal
ใน Single column, กรอกค่า Warping.
ใน Transform… , เลือก Johnson transformation
ใน Upper spec, กรอกค่า 6.
คลิก OK.

## Slide 18: Example 2: (cond.) Steps for Distribution-Specified PCI
เปิดไฟล์ TileWarping.MTW
เลือก Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Nonnormal.
ใน Single column, กรอก Warping.
ใน Fit distribution, เลือก Weibull.
ใน Upper spec, กรอก 6.
คลิก OK.
The process data appear to follow the fitted curve of the Weibull distribution.

## Slide 19: Example 2: (cond.) Interpret the results
ผลสรุปจากทั้งสองวิธีการ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ส่วนหางของการแจกแจงทางขวามีการกระจายตัวเกนขอบเขตของสเปคทางด้าน USL
ดังนั้น ความบิดเบี้ยวของกระเบื้องมีค่าเกินขอบเขตการควบคุมทางด้านบนที่ตั้งไว้ที่ 6 mm.
พบว่า ค่า PPM > USL หมายถึง จะมีกระเบื้องจำนวน 70,000 แผ่นที่จะมีความบิดเบี้ยวเกินกำหนด ในทุกๆ หนึ่งล้านแผ่นที่ผลิต
ค่า Ppk คือ 0.51 หมายถึง ต่ำกว่าค่าที่สามารถยอมรับได้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ 1.33
ดังนั้น สรุปได้ว่า กระบวนการมีความสามารถในการผลิตต่ำกว่ามาตรฐานและไม่เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด

## Slide 20: ประเด็นน่าสนใจอื่นๆของ PCIs การวิเคราะห์ Multivariate PCIs
Multivariate PCIs หมายถึง การประเมินความสามาถของกระบวนการโดยเปรียบเทียบค่าสัดส่วนของ พื้นที่ค่าขอบเขตของสปค (tolerance region) กับ พื้นที่การกระจายตัวของข้อมูลจากกระบวนการผลิต (process region)
ในช่วงแรก Multivariate PCIs เชื่อว่าได้ถูกพัฒนาโดย Chan et al. (1991), เรียกว่า Cpm-based MCPI, ซึ่งนับเป็น Multivariate PCIs ชุดแรกๆ ของวงการวิจัย ซึ่งจะพิจารณาพื้นที่ขอบเขตของสเปคและความสูญเสียที่คำนวณจากพื้นที่การกระจายตัวจากการแจกแจงปกติแบบหลายตัวแปร ในลักษณะวงรี (elliptical region)
จากนั้น Pearn et al. (1992) และ Taam et al. (1993) ได้นำเสนอ univariate-based MPCIs ซึ่งพัฒนามาจากหลักการคือ พิจารณาว่าอัตราส่วนของเสียตามธรรมชาติของกระบวนการที่ระดับ 6-sigma จะเท่ากับ 0.0027 ซึ่งอธิบายได้ด้วยการแจกแจงแบบ chi-squared distribution ที่มี v level of degree of freedomโดยหากพิจารณากรณีที่ Cpm =1 จะพบว่า Multivariate PCIs จะมีคุณสมบัติเหมือน Univariate PCIs ดังนั้น พื้นที่วงรีที่ที่ใหญ่ที่สุดในรูปแบบของสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะสามารถใช้แทนพื้นที่ขอบเขตของสเปคได้ ซึ่งดัชนีนี้เรียกว่า MCpm.
นอกจากนี้ยังมีดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการถูกพัฒนาตามมาอีกเป็นจำนวนมาก จากแนวคิดข้างต้น

## Slide 21: Bivariate Specification Regions
The bivariate specification regions between two difference quality characteristics
the nominal-nominal-type,
the nominal-smaller-type,
the nominal-larger-type,
the smaller-smaller-type
the smaller-larger-type, and
the larger-larger-type
* The arrow indicates the direction of infinity region.

## Slide 22: Ellipsoid Specification Regions
[Left] Santos-Fernández E. (2012) Multivariate Process Capability Indices (MPCI). In: Multivariate Statistical Quality Control Using R. SpringerBriefs in Statistics, vol 14. Springer, New York, NY.
[Right] https://cdn2.hubspot.net/hubfs/402067/PDFs/Multivariate_Capability_Analysis.pdf

## Slide 23: สรุป: PCIs
PCIs คือ ชุดดัชนีแบบบไม่มีหน่วย ที่ใช้เพื่อ
  ติดตาม และ ประเมิน ความสามารถของกระบวนการผลิต
  พิจารณาว่ากระบวนการ มีความสามารถในการผลิตสินค้าเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่
ก่อนวิเคราะห์ PCI ควรตรวจเช็คข้อมูลว่ามีการกระจายตัวแบบการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ เนื่องจากเป็นสมมติฐานที่สำคัญมากในการวิเคราะห์
หากพบว่าข้อมูลไม่ได้แจกแจงตามลักษณะการแจกแจงแบบปกติ อาจพิจารณาใช้วิธีการวิเคราะห์ PCIs สำหรับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงแบบปกติ โดย
  ใช้เทคนิค data transformation หรือ
  ใช้เทคนิคการตรวจสอบรูปแบบการกระจายตัวทางสถิติ และเลือกใช้ PCI ให้เหมาะสม

## Slide 24: กรณีศึกษา : แนวทางในการดำเนินการ Process Data Analytic โดย Yokogawa quality stabilization solution
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ Yokogawa ได้พัฒนาแนวทางแก้ปัญหาทางคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการผลิต เพื่อช่วยติดตามความเสถียรของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งยั้งช่วย ตรวจจับปัญหาความเสื่อมถอยของระดับคุณภาพและผลิตภาพในกระบวนการผลิตตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม
แนวทางนี้เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต ข้อมูลสถานะของสภาพอุปกรณ์เครื่องจักร ประวัติการทำงานของกระบวนการ และข้อมูลอื่นๆในกระบวนการผลิต
แนวทางในการดำเนินการประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1: การศึกษารายละเอียดของกระบวนการ
  ทำความเข้าใจกระบวนการผลิตในทุกๆส่วน
  ศึกษาหาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
  สร้างสมมติฐานจากประสบการณ์ในอดีต
  เก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ เช่น process data, quality data, operation/ production/ maintenance record, และอื่นๆ
https://blog.yokogawa.com/blog/advanced-data-analytics-and-quality-control

## Slide 25: แนวทางในการดำเนินการ Process Data Analytic
ขั้นตอนที่ 2: การจัดการข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์ (Pre-process data)
  Data cleaning
  Extract features from the data
https://blog.yokogawa.com/blog/advanced-data-analytics-and-quality-control

## Slide 26: แนวทางในการดำเนินการ Process Data Analytic
ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐาน (standard space) ถูกสร้างจากข้อมูลมากกว่า 2 ชุด ที่บันทึกจากสภาวะการทำงานปกติ
ข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบ (compared data sets) คือข้อมูลที่เก็บมาจากสภาวะที่ต้องการนำมาวเคราะห์
ความเป็นปกติ (normality) หรือ ความผิดปกติ (abnormality) ของการเปรียบเทียบข้อมูลจะวัดจากระยะห่างที่เรียกว่า Mahalanobis Distance
ความแตกต่างที่พบจากการเปรียบเทียบข้อมูลจะใช้ในการส่งสัญญาณเตือนึงความผิดปกติของระบบการผลิตและระดับคุณภาพ
https://blog.yokogawa.com/blog/advanced-data-analytics-and-quality-control

## Slide 27: แนวทางในการดำเนินการ Process Data Analytic
ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะห์ทางสถิติ
  Select the suitable methodology
  Indexing of product quality
  Anomaly detection/early detection (Figure 4)
ขั้นตอนที่ 4: การศึกษาสาเหตุการเสีย
  Investigate the root cause
  Determine the root cause
ขั้นตอนที่ 5: รายงานผล
  Suggest countermeasures
  Generate report
https://blog.yokogawa.com/blog/advanced-data-analytics-and-quality-control

## Slide 28: สรุปกรณีศึกษา
แนวทางในกรณีศึกษานี้ เน้นที่การวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบการผลิต การระบุปัญหา สร้างโมเดลของกระบวนการผลิต และหาแนวทางการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของหลักการ 4M ได้แก่ Machine, Materials, Method and Man โดยใช้หลักการ data analytic และ data mining
Mahalanobis Taguchi System (MTS) สามารถใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลเมื่อมีปัจจัยหลากหลายได้
  MTS คือ หลักการวิเคราะห์หารูปแบบ (pattern) ที่นิยมใช้ในการควบคุมคุณภาพและการบริหารจัดการคุณภาพ
โดยสรุป จะพบว่า แนวทางการแก้ปัญหาของกรณีศึกษานี้ ได้นำการวิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการผลิต (Process Data Analytics) มาร่วมกับการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง และองค์ความรู้ของกระบวนการผลิต เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพให้อยู่ในระดับคงที่ ซึ่งจะทำให้สามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง
https://blog.yokogawa.com/blog/advanced-data-analytics-and-quality-control