## Slide 1
การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการผลิตที่ชาญฉลาด
Intelligent Decision Support Systems

## Slide 2: การผลิตที่ชาญฉลาด
การผลิตอัจฉริยะหมายถึงการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงช่วยเสริมลักษณะทางกายภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบและการตัดสินใจ.
เครื่องจักรสำหรับการผลิตเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย ตรวจสอบโดยเซ็นเซอร์ และควบคุมโดยระบบประมวลผลอัจฉริยะขั้นสูง
Notes: Jinjiang Wang, Yulin Ma, Laibin Zhang, Robert X. Gao, and Dazhong Wu, 2018, Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications, Journal of Manufacturing Systems, 48, pp. 144-156

## Slide 3: การผลิตที่ชาญฉลาด
เทคโนโลยีสนับสนุนที่สำคัญเพื่อพัฒนาการผลิตสมัยใหม่ ได้แก่ Internet of Things (IoTs), Cloud Computing และ Cyber-Physical System (CPS)
ข้อมูลในช่วงต่างๆของอายุผลิตภัณฑ์จะถูกรวบรวมและประมวลผล
Notes: Jinjiang Wang, Yulin Ma, Laibin Zhang, Robert X. Gao, and Dazhong Wu, 2018, Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications, Journal of Manufacturing Systems, 48, pp. 144-156

## Slide 4: การผลิตที่ชาญฉลาด
ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบจำลองความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นหลายตัวแปรที่ซับซ้อนระหว่างข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมทางกายภาพของระบบ
Notes: Jinjiang Wang, Yulin Ma, Laibin Zhang, Robert X. Gao, and Dazhong Wu, 2018, Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications, Journal of Manufacturing Systems, 48, pp. 144-156

## Slide 5: การผลิตที่ชาญฉลาด
ประโยชน์ที่เป็นไปได้และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ประสบความสำเร็จของเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร คือ Bayesian Networks, Instance-based Learning, Artificial Neural Network และวิธีการรวมเทคนิค
Deep Learning เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการผลิตอัจฉริยะในยุค Big Data
Notes: Jinjiang Wang, Yulin Ma, Laibin Zhang, Robert X. Gao, and Dazhong Wu, 2018, Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications, Journal of Manufacturing Systems, 48, pp. 144-156

## Slide 6: การเรียนรู้เชิงลึก VS การเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิม
Traditional machine learning
Deep learning
Notes: Jinjiang Wang, Yulin Ma, Laibin Zhang, Robert X. Gao, and Dazhong Wu, 2018, Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications, Journal of Manufacturing Systems, 48, pp. 144-156

## Slide 7: การเรียนรู้เชิงลึก VS การเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิม
 | คุณลักษณะการเรียนรู้ | การสร้างแบบจำลอง | การฝึกโมเดล
การเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิม | คุณลักษณะที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างชัดเจนที่ดึงออกมาด้วยความรู้โดเมนผู้เชี่ยวชาญ | ใช้คุณลักษณะที่แยกออกมาเพื่อสร้างแบบจำลองที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยปกติจะมีโครงสร้างแบบตื้น | แต่ละโมดูลได้รับการฝึกฝนทีละขั้นตอน
การเรียนรู้เชิงลึก | คุณลักษณะต่าง ๆ จะเรียนรู้โดยการแปลงข้อมูลให้เป็นการแสดงแบบนามธรรม | โครงสร้างแบบจำลองลำดับชั้นสูงแบบ end-to-end ที่มีการรวมหลายชั้นแบบไม่เชิงเส้น | พารามิเตอร์ได้รับการฝึกฝนร่วมกัน
Notes: Jinjiang Wang, Yulin Ma, Laibin Zhang, Robert X. Gao, and Dazhong Wu, 2018, Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications, Journal of Manufacturing Systems, 48, pp. 144-156

## Slide 8
การเรียนรู้เชิงลึกใช้งานการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการผลิตอัจฉริยะ
Notes: Jinjiang Wang, Yulin Ma, Laibin Zhang, Robert X. Gao, and Dazhong Wu, 2018, Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications, Journal of Manufacturing Systems, 48, pp. 144-156

## Slide 9: แบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก
แบบจำลอง | หลักการ | ข้อดี | ข้อเสีย
Convolutional Neural Network (CNN) | คุณลักษณะที่เป็นนามธรรมสามารถเรียนรู้ได้จากเลเยอร์ Convolutional และการสุ่มตัวอย่างแบบเรียงซ้อน | หมายเลขพารามิเตอร์ที่ลดลงความ ไม่แน่นอนของกะขนาดและการบิดเบือน | ความซับซ้อนในการคำนวณสูงสำหรับการฝึกโมเดลแบบลำดับชั้นสูง
Restricted Boltzmann Machine (RBM) | เลเยอร์ที่ซ่อนอยู่อธิบายการอ้างอิงตัวแปรและการเชื่อมต่อระหว่างเลเยอร์อินพุตหรือเอาต์พุตเป็นคุณสมบัติที่เป็นตัวแทน | ไม่จำเป็นต้องมีป้ายกำกับการป้อนข้อมูลและการฝึกที่มีความแข็งแรงและไม่ชัดเจนในขั้นตอนก่อนการฝึก | ใช้เวลานานสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์ร่วม
Notes: Jinjiang Wang, Yulin Ma, Laibin Zhang, Robert X. Gao, and Dazhong Wu, 2018, Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications, Journal of Manufacturing Systems, 48, pp. 144-156

## Slide 10: แบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก
แบบจำลอง | หลักการ | ข้อดี | ข้อเสีย
Auto Encoder (AE) | การเรียนรู้คุณลักษณะที่ไม่ได้ผู้สอนและการลดขนาดข้อมูลทำได้โดยการเข้ารหัส | ความไม่เกี่ยวข้องในข้อมูลเข้าจะถูกตัดออกและข้อมูลที่มีความหมายจะถูกเก็บรักษาไว้ | ไม่รับประกันข้อผิดพลาดในการเผยแพร่ทีละชั้นและการแสดงแบบกระจัดกระจาย
Recurrent Neural Network (RNN) | รูปแบบที่ขึ้นกับเวลาถูกเก็บไว้ในการเชื่อมต่อเซลล์ประสาทที่เกิดซ้ำและกระจายสถานะที่ซ่อนอยู่สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา | ข้อมูลระยะสั้นจะถูกเก็บไว้และความสัมพันธ์ชั่วคราวจะถูกบันทึกในข้อมูลลำดับ | ยากที่จะฝึกโมเดลและประหยัดการพึ่งพาในระยะยาว
Notes: Jinjiang Wang, Yulin Ma, Laibin Zhang, Robert X. Gao, and Dazhong Wu, 2018, Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications, Journal of Manufacturing Systems, 48, pp. 144-156

## Slide 11: แอปพลิเคชันเพื่อการผลิตอย่างชาญฉลาด
Design & Performance
Materials, Processing &Manufacturing
Operation & Maintenance
Concept development
Design
Test & Evaluation
Production
Operation
Sustainment
Notes: Jinjiang Wang, Yulin Ma, Laibin Zhang, Robert X. Gao, and Dazhong Wu, 2018, Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications, Journal of Manufacturing Systems, 48, pp. 144-156

## Slide 12: การวิเคราะห์เชิงพรรณนา สำหรับการตรวจสอบคุณภาพการผลิต
เทคนิคการมองเห็นของเครื่องจักรและการประมวลผลภาพเพื่อตรวจจับข้อบกพร่องของพื้นผิว
การเรียนรู้เชิงลึกได้รับการตรวจสอบเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติทั่วไปในระดับการเรียนรู้และนำไปใช้กับพื้นผิวที่หลากหลายหรือกรณีข้อบกพร่องที่ยากต่อการตรวจจับ
การใช้งาน:
  การระบุข้อบกพร่องโดยอัตโนมัติ - CNN
  การดึงคุณลักษณะจากการแสดงพิกเซลของภาพเหล็กที่มีตำหนิ - CNN
  ตรวจสอบสิ่งสกปรกรอยขีดข่วนเลนซ์และการสึกหรอบนชิ้นส่วนพื้นผิวโดยอัตโนมัติ - CNN
Notes: Jinjiang Wang, Yulin Ma, Laibin Zhang, Robert X. Gao, and Dazhong Wu, 2018, Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications, Journal of Manufacturing Systems, 48, pp. 144-156

## Slide 13: การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัยสำหรับการประเมินความผิดพลาด
เพื่อตรวจสอบสภาพเครื่องจักรระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงของความล้มเหลวและรวมข้อมูลในการผลิตและการควบคุมการผลิต
การใช้งาน:
  การวิเคราะห์ภาพ – CNN
  การวินิจฉัยความผิดพลาดของเครื่องยนต์เครื่องบิน กระบวนการทางเคมี คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบแบริ่ง ลูกกลิ้งรถไฟความเร็วสูง และกังหันลม – DBN
  การแยกสัญญาณการแยก คุณลักษณะแบบหลอมรวม และการวินิจฉัยความผิดพลาดของตลับลูกปืนกลิ้ง - AE
Notes: Jinjiang Wang, Yulin Ma, Laibin Zhang, Robert X. Gao, and Dazhong Wu, 2018, Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications, Journal of Manufacturing Systems, 48, pp. 144-156

## Slide 14: การวิเคราะห์เชิงทำนายสำหรับการพยากรณ์ข้อบกพร่อง
ข้อมูลในอดีตมีความสำคัญต่อการคาดการณ์พฤติกรรมชั่วคราวของกระบวนการผลิต เช่น การบำรุงรักษาเครื่องมือ และอายุการใช้งานของเครื่องจักร
การใช้งาน:
  ระบบเชิงกลหรือการแพร่กระจายข้อบกพร่องของชิ้นส่วนและอายุการใช้งานงานตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักร – RNN
  อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ turbofan ของเครื่องบิน – LSTM
  อัตราการกำจัดวัสดุและพารามิเตอร์กระบวนการขัดเงาทางเคมี การทำนาย RUL ของตลับลูกปืนเซรามิก ตารางงานและปรับสมดุลภาระการคำนวณ - DBN
Notes: Jinjiang Wang, Yulin Ma, Laibin Zhang, Robert X. Gao, and Dazhong Wu, 2018, Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications, Journal of Manufacturing Systems, 48, pp. 144-156

## Slide 15: Case กรณีศึกษา
แอปพลิเคชันการควบคุมคุณภาพบนต้นแบบโรงงานอัจฉริยะโดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก
คุณสมบัติ:
  กล้องวางอยู่เหนือสายการประกอบในแบบจำลองสมาร์ทแฟคเตอร์เพื่อตรวจจับวัตถุและการจำแนกประเภท (การควบคุมคุณภาพภาพ)
  วิธีการเรียนรู้เชิงลึกจะแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ “ตกลง” หรือ“ ไม่ตกลง”
  PLC ใช้ควบคุมสายการผลิต
Notes: Ridvan Ozdemir, Mehmet Koc, A Quality Control Application on a Smart Factory Prototype Using Deep Learning Methods, CSIT 2019, 17-20 September, 2019, Lviv, Ukraine

## Slide 16: กรณีศึกษา
แอปพลิเคชันการควบคุมคุณภาพบนต้นแบบโรงงานอัจฉริยะโดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก
สายการประกอบต้นแบบการฝึกอบรม Smart Factory
  โมดูล“ Pick and Place”,“ Muscle Press” และ“ Separating” ของ Festo
  ซีพียู 1214C รุ่นซีเมนส์ S7-1200 PLC
  วาล์วนิวเมติกและอิเล็กโตรเมติกของ Festo, ลูกสูบ, ชิ้นส่วนสูญญากาศ, เซนเซอร์จับความใกล้เคียง, มอเตอร์กระแสตรง
Notes: Ridvan Ozdemir, Mehmet Koc, A Quality Control Application on a Smart Factory Prototype Using Deep Learning Methods, CSIT 2019, 17-20 September, 2019, Lviv, Ukraine

## Slide 17: กรณีศึกษา
แอปพลิเคชันการควบคุมคุณภาพบนต้นแบบโรงงานอัจฉริยะโดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก
การเขียนโปรแกรม HMI
  ซอฟต์แวร์ TIA Portal V13
  ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์
  ผลการควบคุมคุณภาพ
  จำนวนผลิตภัณฑ์“ OK” และ“ NOT OK”
  ผลตามเวลาจริง
Notes: Ridvan Ozdemir, Mehmet Koc, A Quality Control Application on a Smart Factory Prototype Using Deep Learning Methods, CSIT 2019, 17-20 September, 2019, Lviv, Ukraine

## Slide 18: กรณีศึกษา
แอปพลิเคชันการควบคุมคุณภาพบนต้นแบบโรงงานอัจฉริยะโดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก
การตรวจจับและจดจำวัตถุ
  รายการมิติ 189x2 เก็บภาพชุดข้อมูล 189 ภาพ
  CNN – AlexNet
Notes: Ridvan Ozdemir, Mehmet Koc, A Quality Control Application on a Smart Factory Prototype Using Deep Learning Methods, CSIT 2019, 17-20 September, 2019, Lviv, Ukraine

## Slide 19: กรณีศึกษา
แอปพลิเคชันการควบคุมคุณภาพบนต้นแบบโรงงานอัจฉริยะโดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก
ชุดข้อมูล“ ตกลง” และ“ ไม่ตกลง”
  356 ภาพใน 3 สี: แดง เทา และดำ
  3024x3024 พิกเซลใน RGB ปรับขนาดเป็น 227x227 พิกเซลเพื่อให้ตรงกับขนาดภาพที่ป้อนของ CNN
  อัลกอริธึมเครื่องตรวจจับวัตถุ ACF
Notes: Ridvan Ozdemir, Mehmet Koc, A Quality Control Application on a Smart Factory Prototype Using Deep Learning Methods, CSIT 2019, 17-20 September, 2019, Lviv, Ukraine

## Slide 20: กรณีศึกษา
“NOT OK”
“OK”
Notes: Ridvan Ozdemir, Mehmet Koc, A Quality Control Application on a Smart Factory Prototype Using Deep Learning Methods, CSIT 2019, 17-20 September, 2019, Lviv, Ukraine